## Slide 1: 电力系统综合实验
上机前指导

## Slide 2: 实验目的
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
目的：进一步认识电力系统的各种现象 ,增强对相关课程的理解，培养理论联系实际的能力。

## Slide 3: 实验要求
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
要求
(1)做好准备工作，复习相关理论知识；
(2)保证出勤，认真完成实验；
(3)爱护仪器设备；
(4)按时完成实验报告；
(5)认真准备考试。

## Slide 4: 时间、地点
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
1－4周：
工程训练中心(体育馆南)东区
学生：08级电力工程与管理专业

## Slide 5: 时间、地点
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
各班按学号平均分为六组，设组长1人
每组准备一本指导书
每人准备一本实验报告

## Slide 6: 重点复习知识
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
★电力系统稳态分析
★电力系统暂态分析
★电力系统自动化
★电力系统继电保护

## Slide 7
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
原动机
发电机
无穷大系统
电网

## Slide 8
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30

## Slide 9
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
开机过程
1．合上操作电源开关，检查实验台上各开关状态：各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄；
2．设置调速器为手动状态；
3．设置励磁方式为手动状态；
4．把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置；
5．合上系统电压开关和线路开关QF1，QF3，检查系统电压接近额定值380V；
6．合上原动机开关，启动发电机到额定转速；
7．当机组转速升到95%（47.5Hz）以上时，调节励磁调节器将发电机电压建压到与系统电压相等；
8．准同期并列；
9．根据实验要求增加有功或无功出力。

## Slide 10
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
停机过程
1．减少有功及无功出力至零；
2．将发电机和系统解列；
3．灭磁，断开励磁开关；
4．关闭调速器；
5．断开系统电源。

## Slide 11: 内容
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
一、同步发电机准同期并列实验
二、单机无穷大系统稳态运行方式实验
三、电力系统功率特性和运行极限实验
四、电力系统暂态稳定实验
五、复杂电力系统运行方式实验

## Slide 12
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
一、同步发电机准同期并列实验
G
~
系统
QF
实验目的：
1、加深理解同步发电机准同期并列原理，掌握准同期并列条件；
2、掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法；
3、熟悉同步发电机准同期并列过程；

## Slide 13
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
二、单机无穷大系统稳态运行方式实验
实验目的：
1．了解和掌握对称稳定情况下，输电系统的各种运行状态与运行参数的数值变化范围；
2．了解和掌握输电系统稳态不对称运行的条件；不对称度运行参数的影响；不对称运行对发电机的影响等。

## Slide 14
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
三、电力系统功率特性和运行极限实验
实验目的：
1．初步掌握电力系统物理模拟实验的基本方法；
2．加深理解功率极限的概念，在实验中体会各种提高功率极限措施的作用；
3．通过对实验中各种现象的观察，结合所学的理论知识，培养理论结合实际及分析问题的能力。

## Slide 15
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
四、电力系统暂态稳定实验
实验目的：
1．通过实验加深对电力系统暂态稳定内容的理解，使课堂理论教学与实践结合，提高学生的感性认识。
2．学生通过实际操作，从实验中观察到系统失步现象和掌握正确处理的措施

## Slide 16
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
五、复杂电力系统运行方式实验

## Slide 17: 成绩
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
★实验报告：任务书＋实验数据＋思考题
☆成绩：考勤＋实验报告＋笔试
★笔试：系统理论知识＋实验操作知识

## Slide 18
North China Electric Power University
page<number>
26/7/30
祝大家顺利完成大学阶段的最后一门课程