## Slide 1: 电力系统潮流上机计算

## Slide 2: N-L法潮流计算过程
一、输入原始数据
二、形成节点导纳矩阵
三、设节点电压
四、计算功率不平衡量
五、计算雅可比矩阵
六、解修正方程式，得到电压新偏差
七、计算电压新值
进入下一次迭代计算

## Slide 3: 如何实现原始数据的输入
潮流计算的原始数据很多，不要通过屏幕输入，也不要直接赋值到变量里；
程序设计的原则：数据和程序（对数据的处理）分开；
这是一个九节点算例，将任务书里提供的原始数据整理成计算机计算的格式，保存在一个文件里，data.txt，

## Slide 5: 整理原始数据
  节点类
    节点号，电压的实部（或大小），电压的虚部（或相角），节点的发电机功率，节点的负荷功率，节点类型（3：平衡，2：PV，1：PQ）
  支路类
    支路号，支路始端节点号，支路末端节点号，支路的电阻，支路的电抗，支路的电纳，支路类型（0：线路，非0表示变压器支路，并表示变压器的变比）

## Slide 6: 程序中如何使用原始数据
1.在config.h中创建结构体
2.打开data.txt文件，注意文件路径不要写错
3.指针指向data.txt文件的开头
4.取出该数据，保存在结构体里
5.关闭data.txt文件

## Slide 7: 形成节点导纳矩阵
利用支路数据：节点之间的连接关系，支路的阻抗和导纳，支路类型。
计算的过程中使用数组
gY_G[Bus_Num][Bus_Num],
  gY_B[Bus_Num][Bus_Num]
计算结束，将导纳矩阵保存在ymatrix.txt
如果用P-Q分解法，还要求B矩阵

## Slide 8: 设电压初值
在data.txt文件中有电压初值
注意是极坐标还是直角坐标
如果是极坐标，注意角度和弧度

## Slide 9: 求功率不平衡量
GetUnbalance()
将教材上的公式转为计算机语言
  注意循环语句
  计算机中乘法是有符号的
  判断节点类型
PQ节点求有功、无功不平衡量
PV节点求有功、电压不平衡量
思考：为什么不求平衡节点的不平衡量？

## Slide 10: 计算雅可比矩阵
GetJaccobi()
将教材上的公式转为计算机语言
  要判断节点类型
  要判断节点号i与j是否相等

## Slide 11: 解修正方程式
修正方程式就是线性方程组：AX=B,这里A和B已知，如何求解X
不用矩阵求逆，用高斯消去法，写在文件中NEquation.h ，读不懂这个程序没关系，会使用就行
如何使用NEquation.h，看test()
  ob1.SetSize，A矩阵的维数
  ob1.Data，是A矩阵
  ob1.Value，是B矩阵
  ob1.Run，就是X矩阵